Антресоль 350х350х450.

- Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

- К бокам 2 по накерненой разметке шурупами 4х16 прикрепите ответные планки петель. В глухие отверстия диаметром 35 мм. дверей 5 вставьте и шурупами закрепите петли.

- «Евровинтами» соедините бока 2  и горизонт 1. В пазы вставьте заднюю стенку 4 (оргалит). «Евровинтами» присоедините оставшийся горизонт 1. Проверьте равенство диагоналей каркаса. При помощи крепёжных уголков и шурупов 3х16 прикрепите задние стенки 4 (оргалит) к каркасу антресоли. На шляпки «евровинтов» установите заглушки. Навесьте и отрегулируйте двери, установите ручки.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологи-ческие изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.

Антресоль 350х350х450.

- Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

- К бокам 2 по накерненой разметке шурупами 4х16 прикрепите ответные планки петель. В глухие отверстия диаметром 35 мм. дверей 5 вставьте и шурупами закрепите петли.

- «Евровинтами» соедините бока 2  и горизонт 1. В пазы вставьте заднюю стенку 4 (оргалит). «Евровинтами» присоедините оставшийся горизонт 1. Проверьте равенство диагоналей каркаса. При помощи крепёжных уголков и шурупов 3х16 прикрепите задние стенки 4 (оргалит) к каркасу антресоли. На шляпки «евровинтов» установите заглушки. Навесьте и отрегулируйте двери, установите ручки.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологи-ческие изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.