Стеллаж высокий 700х330х1830.

- Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

- В сквозные отверстия диаметром 10 мм. нижней крышки 3 вставьте регулируемые опоры.

- «Евровинтами» соедините бока 1 и горизонты 4. К бокам присоедините верхнюю крышку 2. В пазы, используя стыковочный профиль, вставьте заднюю стенку 5 (оргалит). «Евровинтами» присоедините нижнюю крышку 3.

- Шурупами 3х16 скрепите задние стенки 5(оргалит) и горизонты 4 (рис.2). На шляпки «евровинтов» установите заглушки.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.

Стеллаж высокий 700х330х1830.

- Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

- В сквозные отверстия диаметром 10 мм. нижней крышки 3 вставьте регулируемые опоры.

- «Евровинтами» соедините бока 1 и горизонты 4. К бокам присоедините верхнюю крышку 2. В пазы, используя стыковочный профиль, вставьте заднюю стенку 5 (оргалит). «Евровинтами» присоедините нижнюю крышку 3.

- Шурупами 3х16 скрепите задние стенки 5(оргалит) и горизонты 4 (рис.2). На шляпки «евровинтов» установите заглушки.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.