Стол рабочий

(800/1200/1400/1600)х600х750.

Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

В глухие отверстия диаметром 8 мм. столешницы 1 вставьте втулки эксцентриковых стяжек.

Во втулки запрессованные в нижние торцы ножек 2 и 3 вкрутите регулируемые опоры, в глухие отверстия   диаметром 15 мм. вставьте эксцентрики.

«Евровинтами» соедините ножки 2, 3 и экран 4, сверху установите столешницу, затяните эксцентрики. На шляпки «евровинтов» и эксцентрики установите заглушки.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологичес-кие изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.

Стол рабочий

(800/1200/1400/1600)х600х750.

Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

В глухие отверстия диаметром 8 мм. столешницы 1 вставьте втулки эксцентриковых стяжек.

Во втулки запрессованные в нижние торцы ножек 2 и 3 вкрутите регулируемые опоры, в глухие отверстия   диаметром 15 мм. вставьте эксцентрики.

«Евровинтами» соедините ножки 2, 3 и экран 4, сверху установите столешницу, затяните эксцентрики. На шляпки «евровинтов» и эксцентрики установите заглушки.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологичес-кие изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.