Стол компьютерный 1000х600х750.

Универсальный левый/правый.

- Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань. Выберите конфигурацию с левым или с правым положением тумбы для системного блока.

- В глухие отверстия диаметром 15 мм. ножек 2, 4, перегородки 3, экрана 5 вставьте эксцентрики, во втулки запрессованные в нижние торцы деталей 2, 3, 4 вкрутите регулируемые опоры.

Сборку начинать с перегородки 3.

- К перегородке 3 «евровинтами» присоедините полки 6, к полкам ножку 2. В сквозные отверстия диаметром 8 мм. на перегородке 3 (со стороны противоположной горизонтам 6) вставьте втулки эксцентриковых стяжек. Присоедините экран 5, затяните эксцентрики. В глухие отверстия диаметром 8 мм. на ножке для выкатной полки 4, в соответствии с выбранной конфигурацией, вставьте втулки эксцентриковых стяжек (2шт для крепления экрана). Присоедините ножку 4 к экрану 5, затяните эксцентрики. Винтами 5х10 к перегородке 3 и ножке 4 присоедините ответные планки направляющих.

- В глухие отверстия диаметром 8мм. столешницы 1 вставьте втулки эксцентриковых стяжек (6 шт) в соответствии с ответными отверстиями на деталях 2, 3, 4. Установите столешницу 1, затяните эксцентрики.

- Шурупами 4х16 прикрутите направляющие к выкатной полке 7. Установите выкатную полку и заглушки на шляпки «евровинтов» и эксцентрики. Открытое глухое отверстие на ножке 4 закройте специальной заглушкой.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.

Стол компьютерный 1000х600х750.

Универсальный левый/правый.

- Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань. Выберите конфигурацию с левым или с правым положением тумбы для системного блока.

- В глухие отверстия диаметром 15 мм. ножек 2, 4, перегородки 3, экрана 5 вставьте эксцентрики, во втулки запрессованные в нижние торцы деталей 2, 3, 4 вкрутите регулируемые опоры.

Сборку начинать с перегородки 3.

- К перегородке 3 «евровинтами» присоедините полки 6, к полкам ножку 2. В сквозные отверстия диаметром 8 мм. на перегородке 3 (со стороны противоположной горизонтам 6) вставьте втулки эксцентриковых стяжек. Присоедините экран 5, затяните эксцентрики. В глухие отверстия диаметром 8 мм. на ножке для выкатной полки 4, в соответствии с выбранной конфигурацией, вставьте втулки эксцентриковых стяжек (2шт для крепления экрана). Присоедините ножку 4 к экрану 5, затяните эксцентрики. Винтами 5х10 к перегородке 3 и ножке 4 присоедините ответные планки направляющих.

- В глухие отверстия диаметром 8мм. столешницы 1 вставьте втулки эксцентриковых стяжек (6 шт) в соответствии с ответными отверстиями на деталях 2, 3, 4. Установите столешницу 1, затяните эксцентрики.

- Шурупами 4х16 прикрутите направляющие к выкатной полке 7. Установите выкатную полку и заглушки на шляпки «евровинтов» и эксцентрики. Открытое глухое отверстие на ножке 4 закройте специальной заглушкой.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.