Стол однотумбовый с ящиками 1200х600х750.

- Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

- В глухие отверстия столешницы 1 диаметром 8 мм. вставьте втулки эксцентриковых стяжек, на ножку правую 3 и перегородку 5 винтами 5х10 прикрепите ответные планки направляющих, в глухие отверстия диаметром 15 мм. ножек 2, 3 и перегородки 5 вставьте эксцентрики, во втулки запрессованные в нижние торцы ножек 2 и 3 вкрутите регулируемые опоры.

- «Евровинтами» в порядке перечисления соедините: ножку левую 2, экран 4, ножку правую 3, перегородку 5, горизонт 6. На собранное установите столешницу 1, затяните эксцентрики.

- Соберите ящики. Для чего: вставьте эксцентрики в бока ящиков 8, в  фасады  7   вставьте  втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты. К бокам 8 «евровинтами» присоедините  задние  стенки 9, соедините с фасадами 7, затяните эксцентрики, в пропилы фасадов вставьте дно 10 (оргалит), через оргалит шурупами 4х16 к бокам ящиков присоедините направляющие,  установите ручки,  вставьте  ящики  в  тумбу,  отрегулируйте направляющие.

- На эксцентрики и шляпки «евровинтов» установите заглушки.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.

Стол однотумбовый с ящиками 1200х600х750.

- Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

- В глухие отверстия столешницы 1 диаметром 8 мм. вставьте втулки эксцентриковых стяжек, на ножку правую 3 и перегородку 5 винтами 5х10 прикрепите ответные планки направляющих, в глухие отверстия диаметром 15 мм. ножек 2, 3 и перегородки 5 вставьте эксцентрики, во втулки запрессованные в нижние торцы ножек 2 и 3 вкрутите регулируемые опоры.

- «Евровинтами» в порядке перечисления соедините: ножку левую 2, экран 4, ножку правую 3, перегородку 5, горизонт 6. На собранное установите столешницу 1, затяните эксцентрики.

- Соберите ящики. Для чего: вставьте эксцентрики в бока ящиков 8, в  фасады  7   вставьте  втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты. К бокам 8 «евровинтами» присоедините  задние  стенки 9, соедините с фасадами 7, затяните эксцентрики, в пропилы фасадов вставьте дно 10 (оргалит), через оргалит шурупами 4х16 к бокам ящиков присоедините направляющие,  установите ручки,  вставьте  ящики  в  тумбу,  отрегулируйте направляющие.

- На эксцентрики и шляпки «евровинтов» установите заглушки.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.