Тумба выкатная 404х450х570

- Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

- В глухие отверстия крышки 1 диаметром 8 мм. вставьте втулки эксцентриковых стяжек для крепления боков 3 и шканты для крепления задней стенки 4. На бока 3 винтами 5х10 прикрепите ответные планки направляющих, в глухие отверстия диаметром 15 мм. боков 3 вставьте эксцентрики. В глухие отверстия 8 мм. нижней крышки 2 аккуратно вбейте шканты, шурупами 4х16 прикрутите колесные опоры.

- «Евровинтами» соедините бока 3 и нижнюю крышку 2, «на шкант» присоедините заднюю стенку 4, сверху на собранное установите верхнюю крышку 1, затяните эксцентрики.

- Соберите ящики. Для чего: вставьте эксцентрики в бока ящиков 6 и 7, в  фасады  5   вставьте  втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты. К бокам 6, 7 «евровинтами» присоедините  задние  стенки 8, соедините с фасадами, затяните эксцентрики, в пропилы фасадов вставьте дно 9 (оргалит), гвоздями прибейте к бокам, через оргалит шурупами 4х16 к бокам ящиков присоедините направляющие,  установите ручки,  вставьте  ящики  в  тумбу,  отрегулируйте направляющие.

5.   На эксцентрики и шляпки «евровинтов» установите заглушки.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.

Тумба выкатная 404х450х570

- Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

- В глухие отверстия крышки 1 диаметром 8 мм. вставьте втулки эксцентриковых стяжек для крепления боков 3 и шканты для крепления задней стенки 4. На бока 3 винтами 5х10 прикрепите ответные планки направляющих, в глухие отверстия диаметром 15 мм. боков 3 вставьте эксцентрики. В глухие отверстия 8 мм. нижней крышки 2 аккуратно вбейте шканты, шурупами 4х16 прикрутите колесные опоры.

- «Евровинтами» соедините бока 3 и нижнюю крышку 2, «на шкант» присоедините заднюю стенку 4, сверху на собранное установите верхнюю крышку 1, затяните эксцентрики.

- Соберите ящики. Для чего: вставьте эксцентрики в бока ящиков 6 и 7, в  фасады  5   вставьте  втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты. К бокам 6, 7 «евровинтами» присоедините  задние  стенки 8, соедините с фасадами, затяните эксцентрики, в пропилы фасадов вставьте дно 9 (оргалит), гвоздями прибейте к бокам, через оргалит шурупами 4х16 к бокам ящиков присоедините направляющие,  установите ручки,  вставьте  ящики  в  тумбу,  отрегулируйте направляющие.

- На эксцентрики и шляпки «евровинтов» установите заглушки.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.