Тумба приставная с 3-мя ящиками 404х450х750.

- Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

- В глухие отверстия крышки 1 диаметром 8 мм. вставьте втулки эксцентриковых стяжек, на бока 2 и 3 винтами 5х10 прикрепите ответные планки направляющих, в глухие отверстия диаметром 15 мм. боков 2 и 3 вставьте эксцентрики, к нижним торцам гвоздями прибейте пластиковые опоры.

- «Евровинтами» соедините горизонты 4, бок 2, заднюю стенку 5, бок 3, сверху на собранное установите верхнюю крышку 1, затяните эксцентрики.

- Соберите ящики. Для чего: вставьте эксцентрики в бока ящиков 7 и 8. В  фасады  6   вставьте  втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты. К бокам 7, 8 шурупами 4х30 присоедините  задние  стенки 9. В пазы вставьте дно 10, собранное соедините с фасадами, затяните эксцентрики. Шурупами 4х16 к бокам ящиков присоедините направляющие,  установите ручки,  вставьте  ящики  в  тумбу,  отрегулируйте направляющие.

- На эксцентрики и шляпки «евровинтов» установите заглушки.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.

Тумба приставная с 3-мя ящиками 404х450х750.

- Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

- В глухие отверстия крышки 1 диаметром 8 мм. вставьте втулки эксцентриковых стяжек, на бока 2 и 3 винтами 5х10 прикрепите ответные планки направляющих, в глухие отверстия диаметром 15 мм. боков 2 и 3 вставьте эксцентрики, к нижним торцам гвоздями прибейте пластиковые опоры.

- «Евровинтами» соедините горизонты 4, бок 2, заднюю стенку 5, бок 3, сверху на собранное установите верхнюю крышку 1, затяните эксцентрики.

- Соберите ящики. Для чего: вставьте эксцентрики в бока ящиков 7 и 8. В  фасады  6   вставьте  втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты. К бокам 7, 8 шурупами 4х30 присоедините  задние  стенки 9. В пазы вставьте дно 10, собранное соедините с фасадами, затяните эксцентрики. Шурупами 4х16 к бокам ящиков присоедините направляющие,  установите ручки,  вставьте  ящики  в  тумбу,  отрегулируйте направляющие.

- На эксцентрики и шляпки «евровинтов» установите заглушки.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.